# Paměti, ukládání dat
Na počítači využíváme několika pamětí - RAM, HDD, flash pamětí, optická media, a jiné.
## Dělení pamětí
volatilní - nestálá, pro uchování informace musí být připojena ke zdroji energie, po odpojení se smaže (RAM)
nevolatilní - stálá, napájení je třeba jen pro čtení a zápis, při odpojení se informace uchová (HDD)
statická - k uchování dat není třeba periodicky obnovovat
dynamická - potřebuje periodickou obnovu(refresh), jelikož náboj v kondenzátoru se postupně vybíjí
vnitřní - slouží pro uložení strojového kódu procesů a pro data těmito procesy zpracovávaná, procesor k ní má přímý přístup
vnější - slouží k ukládání informací, nemá k ní přístup procesor, přistupujeme k ní skrze operační systém, data jsou ukládána do souborů podle pravidel souborového systému
## Parametry pamětí
Kapacita - množství informací, které lze do paměti uložit
Přístupová doba - doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci
Rychlost čtení/zápisu - množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotku času
## Druhy pamětí
Paměti můžeme dělit podle jejich technologie uchování dat (média), nebo podle toho, jakou práci s daty umožňují.
### Podle funkce a principu
ROM Z anglického read only - nemožnost zápisu, malá, rychlá, např. BIOS
RAM z anglického random-access memory - paměť s libovolným přístupem - všechny paměťová místo jsou zpřístupnněné za stejnou dobu. Paměti RAM jsou tvořeny polovodiči, přístupová doba i čtení je velmi rychlé.
Cache - vyrovnávací paměť, mezi „rychlým“ a „pomalým“ médiem, jenž má za úkol vyrovnat rychlost přístupu k informacím. Například operační paměť X procesor, HDD X internet. Dělí se na softwarovou a hardwarovou
Registry - úložiště dat v mikroprocesoru, na nějž se ukládají data, která jsou opakovaně používány, protože se z nich data dají načíst rychleji
### Podle technologie
#### HDD
Hard Disk Drive - zařízení, které se používá k uchování většího množství dat, funguje na principu magnetické indukce. Nejlepší poměr cena/kapacita, díky principu funkce vyšší spotřeba a větší náchylnost na poškození.
Princip uložení dat Pomocí zmagnetizování míst na magneticky měkkém materiálu pomocí cívky a el. proudu dochází k záznamu. Čtení probíhá pomocí hlavy, ve které se při pohybu nad magnetickými poli indukuje el. proud.
Parametry
kapacita - dnes již v řádech TB velikost vyrovnávací paměti (viz Cache) - obvykle 32, 64MB rychlost otáčení ploten- 5400, 7200, nebo např. 10 000 otáček za minutu přístupová doba - v řádech milisekund
rozhraní ATA/IDE - dříve, (maximální teoretická rychlost 133MB/s, v praxi zhruba poloviční) Sériové ATA (SATA) - vyšší rychlost, možnost připojování disků za chodu systému (Hot Swap), menší kabely (nezavazí ve skříni) SCSI - na jeden kabel možné připojit více periferií, používán u serverů, apod. PCI express