# Arduino - Reakce na tlačítko
## Schéma zapojení
(Zdroj: http://arduino.cc/en/Tutorial/Button)
Schéma zapojení]])
Zde můžeme vidět zapojení pro tento příklad. Tlačítko je vlevo zapojeno na 5V a vpravo je připojeno k pinu číslo 2 a k zemi(GND). V tlačítku, pokud není zrovna stisknuté je propojená vždy jsou vždy propojeny jen levý horní (Pin 2) a levý dolní pin(zem = GND) a pravý horní(nic) a pravý dolní pin(5V). Tím pádem je při nestisknutém stavu tlačítka pin 2 připojen pouze k zemi(GND). Pokud se stiskne dojde k propojení levé a pravé části, tím pádem půjde na pin 2 5V.
### Zdrojový kód
#define LED 13 // LED, která se nachází přímo na desce Arduina #define BUTTON 2 // Tlačítko připojeno k pinu 2 int buttonState = 0; // Proměnná pro uložení stavu tlačítka void setup() { //Tato funkce se zavolá jen jednou při startu. // Nastavení jednotlivých pinů na vstup nebo výstup pinMode(LED, OUTPUT); // Nastavení pinu na kterém je LEDka na výstupní pinMode(BUTTON, INPUT); // Nastavení pinu na kterém je tlačítko na vstupní } void loop() { buttonState = digitalRead(BUTTON); // Načtení stavu tlačítka // Pokud je stisknuto je jeho stav roven HIGH jinak bude LOW if (buttonState == HIGH) { digitalWrite(LED, HIGH); // Na pin s LEDkou je přivedeno 5V } else { digitalWrite(LED, LOW); // Na pin s LEDkou je přivedena zem (GND) } }